МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РУБІЖАНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

ПОПЕРЕЧНИЙ ЗГИН

Рубіжне

2017

Технічна механіка. Опір матеріалів. Поперечний згин: Практичні заняття у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації будівельних, а також спеціальностей, пов’язаних з експлуатацією механічного, окремого енергетичного та електротехнічного обладнання.

Склала кандидат технічних наук, викладач вищої категорії Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму    Гнєзділова Т.М., м. Рубіжне, РІПТ, 2017 р. – 16 с.: іл.

Методична розробка затверджена на засіданні циклової комісії математичної та природничо-наукової підготовки

Протокол № 1 від 29 серпня 2017 року

Голова циклової комісії __________ Обоянська І.Г.

Схвалено методичною радою Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму

Протокол №1 від 30 серпня 2017 року

Голова методичної ради __________ Романцова І.В.

Зміст

Вступ

- Загальні відомості

- Рекомендована література

- Короткі теоретичні відомості

- Задача

- Додаток

Вступ

- Загальні відомості.

Методичні вказівки з дисципліни Технічна механіка можуть бути використані студентами денної і заочної форм навчання. Вони призначені для закріплення теоретичного матеріалу і отримання навичок розрахунків на міцність при найбільш поширеному виді деформацій - плоскому поперечному згині - в процесі виконання і захисту розрахунково-проектувальної роботи. Вони містять основні теоретичні відомості, методику і приклад виконання розрахунково-проектувальної роботи, відомості стосовно її оформлення, контрольні запитання для захисту і варіанти завдань.

Набуті вміння і навички будуть потрібні при курсовому, дипломному проектуванні у виробничій діяльності.

  - Вибір варіанта.

Вихідні дані для задач вибираються з таблиці по двох останніх цифрах номера залікової книжки. Перша з них указує номер рядка в таблиці з вихідними даними, друга - номер розрахункової схеми з малюнку 7.

  - Загальні вимоги до рішення й оформлення індивідуального завдання.

Перед рішенням задачі необхідно виписати план рішення, числові значення і зобразити в масштабі розрахункову схему. Довжини балок представити відрізками довжиною 100 - 120 мм.

Рішення задачі повинне супроводжуватися короткими поясненнями і чіткими епюрами, необхідно вказувати розмірності усіх величин, а на епюрах - значення характерних точок.

В кінці слід зробити висновки.

Завдання виконується в зошиті чи на аркушах паперу для письма формату А4 (297x210) з рамкою й основним написом.

Література

- Ердеді А.А. Технічна механіка. – М.: Вища школа, 1980. – 449 с., іл.

- Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 1986. – 352 с., ил.

- Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 1975. – 384 с., ил.

- Миролюбов Н.И. Пособие к решению задач по сопротивлению материалов. – М.: Высшая школа, 1985. – 399 с. ил.

З	Короткі теоретичні відомості

При виконанні завдань варто користуватися наступними поняттями і позначеннями:

- Р - сила, зосереджена в якій-небудь точці тіла, [Н], [кН] і т.д.;

- q - інтенсивність рівномірно розподіленого навантаження на якій-небудь ділянці  [Н/м], [кН/м] і т д. При необхідності вона заміняється рівнодіючою силою Q=q    прикладеною до середини ділянки, [кH] (малюнок 1).

Малюнок 1 – До визначення рівнодіючої

Проекція сили на вісь - це алгебраїчна величина, рівна добутку модуля сили на косинус кута між напрямком осі і вектором сили (мал. 2)

Очевидно, якщо а=0, то

Малюнок 2 – До визначення проекцій сили

-  – момент сили F щодо точки А – дорівнює добутку сили на її плече (мал. 3).

Малюнок 3 – До визначення моментів сили P.

Якщо сила обертає тіло щодо точки по ходу годинникової стрілки - момент вважають від’ємним, а проти ходу – додатним.

Реакції в опорах: якщо опора шарнірно-рухлива, то реакція в ній перпендикулярна опорній поверхні (мал. 4а),

а) 	б)

Малюнок 4 – До визначення реакцій в опорах.

у шарнірно-нерухомій опорі реакція розкладається на дві складові

Момент М - це зосереджений момент від пари сил, прикладеної в якому-небудь перетині, [kHм] (мал. 5)

Малюнок 5 – До зображення моменту пари сил.

В завданні на початку потрібно визначити реакції в опорах балки, навантаженої моментом, зосередженою і розподіленою силами, Для визначення реакцій в опорах користуємося рівняннями рівноваги довільної плоскої системи сил. Для її рівноваги необхідно і достатньо:

1) щоб сума проекцій усіх сил на кожну з координатних осей і сума моментів цих сил відносно будь-якої точки дорівнювала нулю:

∑ або

2) щоб сума моментів сил щодо двох точок була рівна нулю і сума проекцій усіх сил на будь-яку вісь дорівнювала нулю.

∑ або

3) щоб сума моментів сил щодо трьох точок дорівнювала нулю, але ці точки не повинні лежати на одній прямій:

∑

Приклад. Визначити реакції в опорах. Дано: a=2 м; b=1 м; c=1 м; Ɩ=6 м; q=20 kH/м; М=3 kHм; P=10 kH.

Рішення:

Відкидаємо зв'язки і заміняємо їх дію реакціями зв'язків  (мал. 6)

Малюнок 6 – До визначення реакцій опор

Визначаємо довжину незазначеної ділянки k: k= Ɩ -a-b-c=6-2-1-1=2м.

Проеціюємо сили на вісь АХ:

∑ → ,

тому що зовнішні сили є вертикальними. Складаємо рівняння суми моментів сил щодо точки А:

∑=-q

Складаємо суму моментів сил щодо точки В:

∑

=[20-30+10 / (2+1+1)=27.5(kH)

Виконуємо перевірку - складаємо суму проекцій усіх сил на вісь AY

∑

Отже, опорні реакції знайдені вірно.

Плоский поперечний вигин виникає при дії на стрижень системи зовнішніх сил, перпендикулярних його осі, чи пари сил, площини яких проходять через вісь стрижня (балки).

У поперечному перерізі балки виникають два силових фактори, внутрішня поперечна сила і внутрішній згинальний момент М.

Внутрішня поперечна сила чисельна дорівнює сумі проекцій усіх зовнішніх сил, що діють по одну сторону від перетину, на вісь, перпендикулярну осі балки: Q=∑.

Знак внутрішньої поперечної сили відповідає наведеному нижче малюнку:

Внутрішня поперечна сила Q у перетині балки вважається додатною, якщо зовнішня сила намагається повернути балку щодо перетину по ходу годинникової стрілки, і від’ємною – якщо вона обертає проти ходу годинникової стрілки.

Внутрішній згинальний момент дорівнює сумі моментів зовнішніх сил, що діють по одну сторону від перетину: M=Σ

Правило знаків для згинаючих моментів відображає відповідний нижченаведений малюнок:

Згинальний момент у перетині балки вважається додатним, якщо зовнішні сили, розташовані по одну сторону від перетину, згинають балку опуклістю вниз, і від’ємним - якщо опуклістю нагору.

Графічне зображення виникаючих у поперечному перерізі балки поперечних сил Q і згинальних моментів М здійснюється за допомогою однойменних епюр.

Порядок побудови епюр Q і М

- Визначаємо реакції в опорах.

- Розбиваємо балку на ділянки. Границями ділянок є перетини, у яких прикладені сили, моменти, а також початок і кінець розподіленого навантаження.

- Проводимо перетин на довільній відстані Х від початку ділянки і визначаємо значення Q і М на цих ділянках

- Будуємо епюри Q і М

Контроль правильності побудови епюр Q і М

- У перетинах, де прикладена зосереджена сила, на епюрі Q спостерігається стрибок на величину цієї сили, а на епюрі М - злам, причому вістря зламу спрямоване назустріч силі.

- У перетинах, де прикладений зосереджений момент, на епюрі М спостерігається стрибок на величину цього моменту.

- На ділянці, де є рівномірно розподілене навантаження, епюра Q змінюється за законом прямої пропорційності, а епюра М - за законом квадратної параболи опуклою стороною назустріч розподіленому навантаженню.

- Якщо на епюрі Q від розподіленого навантаження є перетин, у якому Q=0. то в цьому перетині на епюрі М спостерігається екстремум.

- На ділянці, де немає розподіленого навантаження, епюра Q має постійне значення, а епюра М змінюється по прямолінійному законі.

Умова міцності при згині виражається формулою:

σ =

де σ – напруга згину, [H/

– найбільше (по абсолютній величині) значення згинаючого моменту на епюрі М [H·м, кH·м]

– осьовий момент опору площі поперечного перерізу балки [].

Для балки прямокутного перетину:

= ,

де b – ширина балки [м]

h – висота балки [м]

Для балки круглого перетину:

= ,

де d – діаметр балки [м]

Найбільш раціональна форма поперечного перерізу балки, що працює на згин – двотавр.

Значення осьових моментів опору для різних профілів двотавру (дані наведені у Додатку).

Задача

Розрахунок на міцність при згині за нормальними напруженнями.

Для заданої балки (мал. 7, табл.) побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів. З умови міцності за нормальними напруженнями підібрати перетин двотаврового профілю, у формі кола, прямокутника зі співвідношенням сторін

і порівняти площі їх поперечних перетинів. У розрахунках прийняти [σ] = 160 МПа, а = 6 м.

Таблиця  – Вихідні дані до задачі

| № п/п | Q (kH/м) | P (kH) | M (kHм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 50 | 20 |
| 1 | 20 | 40 | 30 |
| 2 | 30 | 30 | 40 |
| 3 | 40 | 20 | 50 |
| 4 | 50 | 10 | 60 |
| 5 | 50 | 20 | 70 |
| 6 | 50 | 30 | 80 |
| 7 | 40 | 40 | 70 |
| 8 | 30 | 50 | 60 |
| 9 | 20 | 60 | 50 |

Приклад. Виконати розрахунки за умовою задачі при наступних значеннях: q = 20 kH/м; P=20 kH; M = 40 kHм; a = 5 м; b = 0,8 · a = 4 м; d=0.6a=3м; ɜ = 0,2 a = 1 м;  = 2; [σ]=160 МПа. Схема балки зображена на мал. 8 а.

Рішення:

- Знаходимо опорні реакції балки з умови рівноваги

- ·5 – M + q·3 (1+ ) -

- ∑

Перевірка: Σ

Перевірка виконується, отже опорні реакції визначені вірно і можна продовжити рішення задачі.

- Записуємо рівняння для поперечних сил і згинальних моментів по ділянках і будуємо епюри Q і М (мал. 10 б, в).

а – схема балки;

б – епюра поперечних сил;

в – епюра згинальних моментів

Правило знаків

- Якщо зовнішня сила створює момент щодо перетину за годинниковою стрілкою, то в рівняння поперечної сили вона входить зі знаком «плюс» і навпаки.

- Якщо зовнішнє навантаження згинає балку, розтягуючи нижні волокна, то згинальний момент від нього  вважається додатним, а розтягуючи верхні волокна – від’ємним .

I   ділянка 0 ≤ 1

| { | = -P = -20 кН (сила Р щодо перетину створює момент проти годинникової стрілки) = -P · (сила Р згинає балку, розтягуючи верхні волокна) |
| --- | --- |

При ;	М = 0

При ;	М = -Р·1= -20·1 = -20 кНм

II   ділянка 0 ≤ 1

| { | = -P-q · = -P ( При ; Q = -P= -20 кН М = -Р При ; Q = -P - q= -20 - 20 кН М = -Р |
| --- | --- |

III   ділянка 0 ≤  ≤ 1

| { | = - = При ; М = 0 При ; М = |
| --- | --- |

IV   ділянка 0 ≤  ≤ 2

| { | = - = При ; Q = -= -10 кН М = 1=10 При ; Q = - М = (2+1) -q |
| --- | --- |

При побудові епюри згинальних моментів зауважуємо, що на ІV-й ділянці згинальний момент досягає екстремуму в перетині, де

тобто = -+ q,	звідси  = =  = 0.5 м

Підставляємо це значення  у рівняння

Одержуємо  =  = (q  = (0,5+1) – q  = 10

Зображуємо це значення  на епюрі згинальних моментів.

- Знаходимо моменти опору балки з умови міцності по нормальних напругах

≤ [σ]

Звідси  =  =   = 125 с

Тут  = 20 кН м = 20  МНм,  взятий з епюри згинальних моментів.

- Підбираємо поперечний переріз балки

  - Балка двотаврового перетину

По Додатку вибираємо двотавр №18, у якого

і площа перетину

  - Прямокутний перетин зі співвідношенням сторін .

=  =

тоді b =  ==5.7 см

Площа перетину  = 2

  - Круглий перетин балки  =  ,

тоді	d =  =

Площа перетину  =

- Порівнюємо отримані площі перетинів

,	,

Висновок: найбільш економічним з перерахованих перетинів є двотавровий перетин, оскільки має найменшу площу.